## Slide 1: Высокочастотный плазменный эмиттер с охлаждаемым фарадеевским экраном с профилированными щелями
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Воинцев В. А., Гаврисенко Д. Ю., Кондаков А. А., Сотников О. З., Финашин Р. А. Исследование высокочастотного генератора плазмы с многосекундной длительностью работы // Сибирский физический журнал. 2022. Т. 17, № 3
Разработан и экспериментально испытан высокочастотный плазменный эмиттер для работы с многосекундными атомарными пучками на основе положительных и отрицательных ионов. Увеличение длительности работы достигнуто за счет использования защитного молибденового экрана с профилированными щелями. Экран, установленный внутрь плазменной камеры, препятствует нагреву керамической стенки эмиттера плазмой. Время работы составляет несколько десятков секунд и в экспериментах ограничивалось программным обеспечением.
Достигнута стабильная многосекундная работа при выходной мощности ВЧ генератора 38 кВт. Мощность, отводимая водяным охлаждением от эмиттера, составляет 19 кВт и выходит на стационар за 15 секунд.
Выполнено моделирование тепловых нагрузок на экран в пакете COMSOL. При тепловом потоке мощностью 20 кВт температура экрана не превышает 140 .
Применена новая схема согласования высокочастотного плазменного эмиттера с использованием индуктивного делителя, которая позволяет увеличить напряжение на концах антенны и работать при давлении 0.3 Па внутри плазменной камеры.
Временная зависимость напряжения на антенне, мощности, подаваемой на эмиттер, и мощности охлаждения эмиттера
Молибденовый экран с z-образными щелями
Авторы: Ю.И. Бельченко, В.А. Воинцев, Д.Ю. Гаврисенко, А.И. Горбовский, В.А. Капитонов, А.А. Кондаков, О.З. Сотников, Р.А. Финашин, И.В. Шиховцев