## Slide 1: Оптимальное распределение входного сигнала канала связи, моделируемого нелинейным стохастическим уравнением Шредингера, с малой керровской нелинейностью
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук
Авторы: А.В. Резниченко (ИЯФ СО РАН), Е.В. Седов (НГУ), И.С. Терехов (ИЯФ СО РАН), А.И. Черных (ИАиЭ СО РАН)
Публикация: A. I. Chernykh, E. V. Sedov, A.V. Reznichenko, I. S. Terekhov, Optimal input signal distribution for nonlinear optical fiber channel with small Kerr nonlinearity, Journal of the Optical Society of America B Vol. 39, Issue 3, pp. 810-820 (2022) https://opg.optica.org/josab/abstract.cfm?uri=josab-39-3-810
Мы рассмотрели информационный оптический канал связи, описываемый нелинейным уравнением Шрёдингера с аддитивным гауссовским шумом. Используя представление через интеграл по траекториями для функционала плотности условной вероятности P[Y|X], по аналогии с квантовой теорией поля нами была развита теория возмущений по малому параметру керровской нелинейности (γ). Вычислены три первые члена разложения данного функционала. Вычислена условная энтропия H[Y|X] и взаимная информация в ведущем и следующем за ведущим порядке по нелинейности. На основе явного аналитического выражения для взаимной информации канала вариационной процедурой получено оптимальное распределение Popt[X] функционала плотности вероятности входного сигнала P[X].
Характерная зависимость полученной оптимальной функции распределения входного сигнала от нормированной (P=1) амплитуды сигнала для разных параметров (безразмерной) второй дисперсии β для (γLP)2=0.2: точечная (β=1), пунктирная (β=5) и длинная пунктирная (β=10) линии соответствуют разным значения β. Сплошная линия соответствует невозмущенному (гауссовскому) оптимальному распределению